Benzininis vandens siurblys

Naudotojo instrukcija

ĮVADAS

Dėkojame, kad įsigijote mūsų parduodamą benzininį vandens siurblį. Šioje naudotojo instrukcijoje pateiktos taisyklės, kaip saugiai eksploatuoti, tinkamai naudoti, remontuoti ir prižiūrėti benzininį vandens siurblį. Vadovaukitės šiomis instrukcijomis, jei norite, kad jūsų įrenginys išliktų geros darbinės būklės ir ilgai veiktų.

Turėtumėte išsaugoti šią naudotojo instrukciją, jos gali prireikti ateityje. Perleisdami šį įrenginį kitam asmeniui, visuomet pridėkite ir šią naudotojo instrukciją.

Įspėjame, kad benzininio vandens siurblio gamintojas gali atlikti tam tikrus pakeitimus, kurie gali būti neįtraukti į šią naudotojo instrukciją. Taip pat gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio konstrukciją, dizainą, užrašus, lipdukus ir t.t.. Naudotojo instrukcijoje pateikti  vaizdai ir brėžiniai yra scheminiai ir gali skirtis nuo faktinių mazgų ir užrašų ant  produkto. Paveikslėliai yra tik iliustracinio pobūdžio.

##### ĮDĖMIAI SKAITYKITE ŠĮĄ NAUDOTOJO INSTRUKCIJĄ.

Saugos pranešimai

Jūsų ir trečiųjų asmenų saugumas yra labai svarbus. Šioje naudotojo instrukcijoje ir ant įrenginio pateikėme svarbius saugos pranešimus. Atidžiai perskaitykite šių pranešimų reikšmę. Saugos pranešimai įspėja apie galimus pavojus, kurie gali pakenkti jums ar kitiems asmenims, taip pat sugadinti jūsų įrangą. Prieš kiekvieną saugos pranešimą yra saugos įspėjimo simbolis.

IMPORTANT NOTES (SVARBU!)

Atkreipkite ypatingą dėmesį į nurodytus teiginius.

WARNING (ĮSPĖJIMAS!)

Įspėjimas skirtas įspėti naudotoją apie tai, kad dėl pavojingų eksploatavimo ir priežiūros procedūrų nesilaikymo gali kilti pavojus jūsų sveikatai ar gyvybei, nurodymų privaloma griežtai laikytis.

CAUTION (ATSARGIAI!)

Įspėjama, kad vartotojas atkreiptų dėmesį, jog pavojingos naudojimo ir priežiūros procedūros gali sugadinti ar sunaikinti įrangą, jei jų nebus griežtai laikomąsi.

Note (PASTABA!)

Pastaba naudojama norint suteikti naudingos informacijos.

Ši instrukcija turėtų būti laikoma neatsiejama įrenginio dalimi ir perduodant tretiesiems asmenims turi būti perduodama kartu.

Montavimo ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai.

-1-

NAUDOJIMOSI ĮRENGINIU SAUGA

Prieš naudodami benzininį vandens siurblį, atidžiai perskaitykite naudotojo instrukciją.

· Prieš naudodamiesi atlikite patikrinimą, kad jūsų vandens siurblio veikimas būtų daug saugesnis.

· Saugumo sumetimais nepumpuokite degių skysčių (pvz.: benzino ar rūgšties). Taip pat nepumpuokite korozinių medžiagų, tokių kaip jūros vanduo, cheminis tirpalas, šarminiai skysčiai (pvz.: panaudota variklio alyva, alkoholiai, medus ir kt.).

· Vandens siurblį pastatykite ant tvirto ir lygaus pagrindo. Esant pasvirusiam ar apvirtusiam vandens siurbliui gali išsilieti kuras.

· Vandens siurblį naudokite gerai vėdinamoje vietoje, be ugnies išteklių, vandens siurblį laikykite bent vieno metro atstumu nuo kitų prietaisų.

· Veikiant vandens siurbliui variklio dalys įkaista, liečiant jas galima smarkiai nudegti, todėl vaikus ir augintinius laikykite toli nuo darbo vietos.

· Įvaldykite greitojo vandens siurblio sustabdymo metodą, išmokite naudotis visais valdymo prietaisais.

Draudžiama naudoti vandens siurblį nesilaikant pateiktų instrukcijų.

WARNING (ĮSPĖJIMAS!)

※ Tam tikromis sąlygomis benzinas yra ypač degus ir sprogus.

※ Pildykite įrenginį benzinu tik gerai vėdinamoje vietoje esant užgesintam varikliui. Įsitikinkite, kad benzino pildymo ir laikymo vietoje, nėra rūkoma ir nėra kitų ugnies šaltinių, tokių kaip liepsna, ugnies kibirkštis ir pan.

※ Užpildę baką degalais, būtinai priveržkite degalų bako dangtelį.

※ Pildydami venkite benzino išsiliejimo, išsiliejęs benzinas ir benzino garai gali užsidegti. Jei benzinas išsiliejo, prieš naudodami įrenginį būtinai nuvalykite išsiliejusį kurą.

※ Nenaudokite variklio uždaroje patalpoje ir/ ar prastai vėdinamoje vietoje, variklio išmetamosiose dujose yra nuodingo anglies monoksido (CO), dėl kurio žmonės gali prarasti sąmonę, tai taip pat gali sukelti mirtį.

SAUGOS ŽENKLŲ VIETA

Saugos etiketės nurodo galimą pavojų, kuris gali sukelti sunkias avarijas. Atidžiai perskaitykite čia pateiktas instrukcijas, susijusias su saugos etiketėmis ir saugos priemonėmis.

-2-

BENZININIO VANDENS SIURBLIO DALYS

1. Duslituvas

2. Kuro bako dangtelis

3. Vandens užpildymo dangtelis

4. Išleidimo anga

5. Siurbimo anga

6. Siurblys

7. Alyvos skalė (lygio indikatorius)

8. Alyvos išleidimo kamštis

9. Variklio jungiklis

10. Starterio rankena

11. Droselinė svirtis

12. Oro filtras

-3-

Pasirengimas prieš naudojant įrenginį

1. VANDENS Įleidimo vamzdžio prijungimas

Naudokite žarną, žarnos jungtį ir spaustuką. Vandens įleidimo žarna turi būti ištisinė ir nesulankstyta. Žarnos ilgis turi būti toks pat, bet ne ilgesnis, nei reikalaujama. Esant netoli vandens tiekimo paviršiaus, vandens siurblys dirbs optimaliai. Išsiurbimo laikas priklauso nuo vandens įleidimo žarnos ilgio, parodyto toliau pateiktoje diagramoje.

CAUTION (ATSARGIAI!)

※ Prieš pumpuodami vandenį, filtrą tvirtai pritvirtinkite prie vandens įleidimo žarnos galo. Filtras apsaugo sparnuotes nuo priemaišų, kurios galėtų patekti kartu su vandeniu.

※ Būtinai gerai sumontuokite žarnos jungtį ir pritvirtinkite spaustuką, kad išvengtumėte oro nutekėjimo ir neprarastumėte siurbimo našumo; laisva vandens įleidimo žarna sumažins vandens siurblio našumą ir gebėjimą išsiurbti.

2. VANDENS IŠLEIDIMO ŽARNOS JUNGIMAS

Naudokite parduodamą žarną, žarnos jungtį ir spaustuką. Geriausia yra trumpa didelio skersmens žarna. Ilgos žarnos su mažu skersmeniu padidins pasipriešinimą tekant ir sumažins vandens siurblio galingumą.

NOTE (PASTABA): priveržkite žarnos spaustuką, kad nenukristų esant dideliam slėgiui.

VARIKLIO ALYVOS PATIKRINIMAS

CAUTION (ATSARGIAI!)

※ Variklio alyvos kokybė yra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių variklio veikimą ir tarnavimo laiką. Naudokite tik geros kokybės, specialią alyvą.

※ Patikrinkite variklio alyvos lygį tik sustojus varikliui ir esant varikliui lygioje padėtyje.

Alyva yra pagrindinis veiksnys, turintis įtakos eksploatacinėms savybėms ir tarnavimo laikui. Naudokite 4-takčiams varikliams skirtą alyvą.

Rekomenduojama naudoti SAE 15W-40. Kiti, diagramoje nurodyti alyvos klampumai gali būti naudojami, kai vidutinė jūsų aplinkos temperatūra yra rekomenduojamame diapazone.

-4-

VARIKLIO ALYVOS LYGIO TIKRINIMAS

1. Nuimkite užpildymo dangtelį / matuoklį ir nuvalykite.

2. Įstatykite ir išimkite matuoklį, įsukdami jį į užpildo kaklelį. Patikrinkite alyvos lygį, parodytą ant matuoklio.

3. Jei alyvos lygis žemas, užpildykite alyva iki nustatytos ribos.

4. Tvirtai įsukite užpildymo dangtelį / matuoklį.

NOTICE (PASTABA)

Variklio veikimas esant žemam alyvos lygiui gali sugadinti variklį.

REKOMENDACIJOS

Sustabdžius variklį, nuimkite degalų bako dangtelį ir patikrinkite kuro lygį. Užpildykite baką, jei degalų lygis yra žemas.

WARNING (ĮSPĖJIMAS!)

- Benzinas esant tam tikroms sąlygoms yra labai sprogus ir degus.

- Išjunkite variklį, visus sprogius, degius daiktus ar skysčius laikykite atokiai, saugokitės bet kokios atviros ugnies ar kibirkščiavimo.

- Pildydami kurą, atsižvelkite į maksimalaus kuro lygį. Pildykite kurą tik būdami lauke, venkite kuro išsiliejimo, nedelsdami nuvalykite išsiliejusį kurą.

- Venkite pakartotinio ar ilgalaikio benzino sąlyčio su oda, neįkvėpkite benzino garų.

- Saugokite nuo vaikų!

Kuro bako talpa:

WP15X: 1,4L;

WP20X: 3,6L;

WP30X: 3,6L;

WP40X: 6

Naudokite bešvinį benziną, kurio oktaninis rodiklis yra 86 arba didesnis.

-5-

Šie varikliai yra sertifikuoti veikti su bešviniu benzinu. Bešvinis benzinas sukaupia mažiau nuosėdų ant variklio ir žvakių ir prailgina išmetimo sistemos tarnavimo laiką.

Niekada nenaudokite pasenusio ar užteršto benzino ar alyvos / benzino mišinio.

Venkite purvo ar vandens patekimo į degalų baką.

NOTICE (PASTABA)

Kuras gali sugadinti dažus ir plastiką. Pildydami degalų baką, būkite atsargūs ir neišpilkite degalų. Garantija netaikoma už išsiliejusio kuro padarytą žalą.

Kartais dirbdami esant didelei apkrovai, galite išgirsti lengvą „kibirkščiavimą“ arba metalo skleidžiamą triukšmą. Tai yprastas reiškinys. Jei kibirkščiavimas pasireiškia esant pastovioms variklio apsukoms ir normaliai apkrovai – keiskite benzino rūšį. Jei kibirkščiavimas išlieka, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstovą.

NOTICE (PASTABA)

Variklio veikimas, esant nuolatiniam kibirkščiavimui ar dundėjimui gali stipriai pakenkti varikliui. Toks naudojimas laikomas netinkamu ir dėl tokio variklio naudojimo atsiradusiems variklio gedimams ir/ ar pažeidimams garantinis aptarnavimas nėra taikomas.

ORO FILTRAS. TIKRINIMAS

Atsukite sparno veržlę ir nuimkite oro valymo priemonės dangtelį. Patikrinkite, ar oro valymo elementas yra švarus ir geros būklės. Išvalykite arba pakeiskite elementą jei tai būtina.

NOTICE (PASTABA)

Niekada nenaudokite įrenginio be oro filtro. Naudojant įrenginį be oro filtro arba su pažeistu oro filtru, į variklį patenka purvas, tai lemia variklio greitą nusidėvėjimą. Dėl šios priežasties pažeistam varikliui netaikomas garantinis aptarnavimas.

VANDENS TALPOS TIKRINIMAS

Prieš pradėdami naudoti siurblį, įsitikinkite, kad užpildėte siurblį pakankamu kiekiu vandens.

CAUTION (ATSARGIA!) Nebandykite paleisti variklio be vandens, siurblys dirbdamas be vandens perkaista. Ilgesnis siurblio veikimas be vandens sugadins siurblio tarpiklį. Jei siurblio vanduo pasibaigė, užgesinkite variklį ir pripildykite siurblį, kai jis atvės.

-6-

Prieš variklio paleidimą būtina užpildyti vandens pompą vandeniu.

DARBO PRADŽIA

- Pasukite kuro vožtuvo svirtį į padėtį ON.

- Norėdami paleisti šaltą variklį, pastumkite droselio svirtį į padėtį UŽDARYTA. Norėdami iš naujo paleisti šiltą variklį, palikite droselio svirtį padėtyje PUSIAU-ATIDARYTA.

- Nuleiskite droselio svirtį nuo lėtos padėties (slow), maždaug 1/3 kelio link greitos padėties (fast).

-7-

4.   Pasukite variklio jungiklį į ON padėtį.

5.   Starterio valdymas:

lengvai patraukite starterio rankeną,

kol pajusite pasipriešinimą , tada

truktelkite staiga. Švelniai grąžinkite

starterio rankeną atgal.

NOTICE (PASTABA)

Neleiskite starterio rankenai atsitrenkti į variklį. Lėtai grąžinkite jį, kad nepažeistumėte starterio.

ĮRENGINIO VEIKIMAS AUKŠTIKALNIŲ REGIONUOSE

Regionuose, kuriuose yra didelis aukštis, standartinis karbiuratorius gamina pernelyg tankų oro degalų derinį, dėl kurio sumažėja variklio našumas ir padidėja degalų sąnaudos. Kad variklis veiktų tinkamai, pakeiskite pagrindinį karbiuratoriaus purškimo antgalį ir sureguliuokite tuščiosios eigos greičio reguliavimo varžtą. Jei dažnai naudojate įrenginį regionuose, kur aukštis viršija 1800m, susisiekite su pardavėju, kad pakeistumėte/ sureguliuotumėte karbiuratorių. Variklyje yra sumontuotas tinkamas karbiuratoriaus purkštukas, tačiau jis nepritaikytas dirbti aukštyje, jei neatliksite reikiamo karbiuratoriaus reguliavimo variklio galia sumažės maždaug 3,5%, dirbant didesniame nei 305 m aukštyje.

CAUTION (ATSARGIAI!)

Dirbant aukštyje neatlikus reguliavimo karbiuratoriuje variklio našumas sumažės, variklis gali perkaisti, o per tankus degalų ir oro derinys gali sukelti rimtų variklio pažeidimų.

VEIKIMAS

1. Užveskite ir pašildykite variklį, tada palaipsniui atidarykite droselį.

2. Nustatykite droselio vožtuvą atsižvelgiant į numatytą racionalų greitį.

AVARINIS VARIKLIO STABDYMAS

Kritiniu atveju:

Norėdami avariniu atveju sustabdyti variklį,

pasukite variklio jungiklį į OFF poziciją.

-8-

Yprastomis sąlygomis atlikite šią procedūrą:

1. Nuleiskite droselio svirtį į lėtąją padėtį.

2. Pasukite variklio jungiklį į OFF padėtį

3. Pasukite degalų vožtuvo svirtį į padėtį OFF.

PRIEŽIŪRA

Kad vandens siurblys veiktų optimaliai, būtina jį periodiškai tikrinti ir reguliuoti. Reguliarus aptarnavimas ir priežiūra gali akivaizdžiai pailginti jo tarnavimo laiką. Žemiau pateiktame techninės priežiūros grafike nurodoma, kaip dažnai turėtumėte aptarnauti vandens siurblį ir į ką reikia atkreipti dėmesį.

WARNING (ĮSPĖJIMAS!)

Prieš atlikdami techninę priežiūrą užgesinkite variklį. Jei atliekate techninę priežiūrą, kai variklis veikia, patikrinkite, ar patalpa yra gerai vėdinama. Variklio išmetamosiose dujose yra toksinio anglies monoksido (CO), dėl kurio galite prarasti sąmonę ar net gyvybę.

CAUTION (ATSARGIAI!)

※ Jei vandens siurblys naudojamas jūros vandeniui pumpuoti, iš karto po to išpumpuokite gėlą vandenį, kad sumažintumėte koroziją ir pašalintumėte jūros vandens nuosėdas.

-9-

PRIEŽIŪROS GRAFIKAS

1. VARIKLIO ALYVOS KEITIMAS

- Išleiskite panaudotą alyvą, kol variklis dar yra šiltas. Šilta alyva greitai ir visiškai nuteka.

- Padėkite tinkamą indą po varikliu, kad supiltumėte panaudotą alyvą, tada nuimkite kamštį / matuoklį ir išleidimo kamštį.

- Leiskite panaudotai alyvai visiškai nutekėti, tada vėl įstatykite išleidimo kamštį ir tvirtai priveržkite.

- Kai variklis yra lygioje padėtyje, pripildykite rekomenduojamos alyvos iki alyvos įpylimo angos išorinio krašto.

- Tvirtai įsukite užpildymo dangtelį / matuoklį.

-10-

2. ORO FILTRAS. TIKRINIMAS

Nešvarus oro filtras apribos oro srautą į karbiuratorių, sumažins variklio darbą. Jei benzininį vandens siurblį naudojate labai dulkėtose vietose, oro filtrą valykite dažniau, nei nurodyta PRIEŽIŪROS grafike.

WARNING (ĮSPĖJIMAS)

Niekada nenaudokite benzino ar žemos temperatūros tirpiklių valydami oro valymo elementą. Gali kilti gaisras ar sprogimas.

NOTICE (PASTABA)

Naudojant variklį be oro filtro arba su pažeistu oro filtru, į variklį patenka purvas, tai lemia variklio greitą nusidėvėjimą.

1. Atsukite sparno veržlę, nuimkite oro valymo Įįrenginio dangtelį ir nuimkite putplasčio filtro elementą.

2. Valykite šiltu muiluotu vandeniu, kruopščiai nuplaukite ir leiskite išdžiūti. Arba išvalykite nedegiame tirpiklyje ir leiskite nudžiūti.

3. Pamirkykite elementą švarioje variklio alyvoje ir išspauskite alyvos perteklių. Pirmo paleidimo metu variklis gali rūkti, jei oro filtro elemente bus palikta per daug alyvos.

4. Uždėkite oro valymo elementą ir dangtelį.

ALYVOS TALPA: WP15X: 0.35L; WP20X: 0.6L; WP30X0.6L; WP40X: 1.1L

Prašome utilizuoti variklio alyvą taip, kad ji nekeltų pavojaus žmogaus sveikatai ir aplinkai, laikantis nustatytų reikalavimų. Neišmeskite jos į šiukšliadėžę, nepilkite ant žemės ar į kanalizaciją

3. Žvakių keitimo, reguliavimo procedūra

Rekomenduojamos žvakės: F7TC arba F7RTC

##### Norint užtikrinti tinkamą variklio veikimą, žvakė turi būti tinkamai įtarpinama ir nepažeista.

##### WARNING (ĮSPĖJIMAS!)

Veikiant varikliui duslintuvas labai įkaista, nepalieskite jo keisdami žvakę, leiskite varikliui ataušti.

- Atjunkite žvakės dangtelį ir pašalinkite nešvarumus aplink žvakę.

- Ištraukite žvakę 13/16 colių žvakių veržliarakčiu.

- Patikrinkite žvakę. Pakeiskite ją jei elektrodai yra nusidėvėję, arba jei izoliatorius yra įtrūkęs ar suskilęs.

-11-

SPECIFIKACIJA

ELEKTROS SCHEMA

-12-